## Slide 1
Arduino

## Slide 2
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
모터들이 연결된 모터 드라이버에는 총 6개의 핀이 있음
5
8
6
9
10
11
모터의 속도를 제어
모터의 회전 방향을 제어

## Slide 3
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
5번 핀은 오른쪽 6번 핀은 왼쪽 모터의 속도를 제어함
5
8
6
9
10
11
오른쪽 모터의 속도를 제어
왼쪽 모터의 속도를 제어

## Slide 4
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
8, 9번 핀은 오른쪽 모터의 회전 방향을 제어하고 10, 11번 핀은 왼쪽 모터의 회전 방향을 제어함
5
8
6
9
10
11
왼쪽 모터의 회전 방향을 제어
오른쪽 모터의 회전 방향을 제어

## Slide 5
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
8, 9번 핀은 오른쪽 모터의 회전 방향을 제어하고 10, 11번 핀은 왼쪽 모터의 회전 방향을 제어함
5
8
HIGH
6
9
LOW
10
HIGH
11
LOW
다음과 같은 상태가 전진

## Slide 6
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
8, 9번 핀은 오른쪽 모터의 회전 방향을 제어하고 10, 11번 핀은 왼쪽 모터의 회전 방향을 제어함
5
8
LOW
6
9
HIGH
10
LOW
11
HIGH
다음과 같은 상태가 후진

## Slide 7
Motor
블록 코딩을 이용해 RC카를 전진시켜 보자
모터의 회전 방향을 전진으로 설정
양쪽 모터의 속도를 153으로 설정
다음과 같은 신호를 모터 드라이버에 지속적으로 전송함.

## Slide 8
Motor
블록 코딩을 이용해 RC카를 후진시켜 보자
모터의 회전 방향을 후진으로 설정
양쪽 모터의 속도를 153으로 설정
다음과 같은 신호를 모터 드라이버에 지속적으로 전송함.

## Slide 9
Motor
블록 코딩을 이용해 RC카를 정지시켜 보자
양쪽 모터의 속도를 0으로 설정

## Slide 10
Motor
다양한 블록을 이용해 키보드로 RC카를 제어해보자
다음 블록은 코딩에서 if문과 같은 역할을 하는 블록으로
조건이 참일 경우에만 안에 있는 명령을 실행함.

## Slide 11
Motor
다음과 같은 판단 블록 들과 앞선 블록을 합쳐서 다양한 코드 흐름을 만들 수 있음.

## Slide 12
Motor
예시) w를 누를 경우 전진

## Slide 13
실습
실습1) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 위쪽 화살표 키를 누를 경우 전진
조건2. 아래쪽 화살표 키를 누를 경우 후진
조건3. s키를 누를 경우 정지

## Slide 15
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
양쪽 바퀴를 다른 방향으로 움직인다면 제자리에서 회전함
5
8
LOW
6
9
HIGH
10
HIGH
11
LOW
다음과 같은 상태가 우회전

## Slide 16
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
양쪽 바퀴를 다른 방향으로 움직인다면 제자리에서 회전함
5
8
HIGH
6
9
LOW
10
LOW
11
HIGH
다음과 같은 상태가 좌회전

## Slide 17
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
모터의 회전 방향을 우회전으로 설정
너무 과도하게 회전하면 안되기 때문에
1초만 회전하고 정지

## Slide 18
Motor
아두이노를 이용해 모터를 제어해보자
모터의 회전 방향을 좌회전으로 설정
너무 과도하게 회전하면 안되기 때문에
1초만 회전하고 정지

## Slide 19
Upgrade
실습1.5) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 위쪽 화살표 키를 누를 경우 전진
조건2. 오른쪽 화살표 키를 누를 경우 우회전 후 정지
조건3. 왼쪽 화살표 키를 누를 경우 좌회전 후 정지
조건4. 아래쪽 화살표 키를 누를 경우 후진
조건5. s키를 누를 경우 정지

## Slide 20
Upgrade

## Slide 21
Sensor
아두이노를 이용해 초음파 센서를 제어해보자
다음 블록을 통해 초음파 센서의 값을 읽어올 수 있음

## Slide 22
Sensor
아두이노를 이용해 초음파 센서를 제어해보자
다음과 같이 블록을 배치한 후 초음파 센서의 값을 확인

## Slide 23
자율주행 구현 실습
실습2) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 장애물을 만나기 전까지 계속 전진
조건2. 장애물을 만날 경우 정지

## Slide 24
자율주행
블록 코딩의 한계로 인해 측정 주기가 길어 데이터가 0이 들어오는 경우가 존재하기 때문에 예외 처리가 필요함.
조건에 해당하는 동안은 전진

## Slide 25
자율주행 구현 실습
실습 2.5) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 다음 루트를 따라 진행
조건2. 중간에 장애물이 감지되면
2초간 정지한 후 다시 출발
시작
도착
장애물
장애물

## Slide 26
Sensor
아두이노를 이용해 IR 센서를 제어해보자
다음 블록을 통해 적외선 센서의 값을 읽어올 수 있음

## Slide 27
Sensor
아두이노를 이용해 IR 센서를 제어해보자
다음과 같이 말하기 블록을 통해 적외선 센서의 값을 출력할 수 있음

## Slide 28
IR 센서 제어 실습
실습3) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. a키를 누를 경우 왼쪽 IR 센서 값 출력 (a3)
조건2. s키를 누를 경우 가운데 IR 센서 값 출력 (a4)
조건3. d키를 누를 경우 오른쪽 IR 센서 값 출력 (a5)
조건4. 센서에 다양한 색의 물체를 대보면서 변화하는 값 확인

## Slide 29
Sensor
아두이노를 이용해 IR 센서를 제어해보자
왼쪽 적외선 센서
오른쪽 적외선 센서
가운데 적외선 센서

## Slide 30
IR 센서 제어 실습
실습3.5) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 바닥이 검은색일 경우만 전진
조건2. 조건 1에 맞지 않을 경우 정지

## Slide 31
IR Sensor
아두이노를 이용해 IR 센서를 제어해보자

## Slide 32
IR Sensor
아두이노를 이용해 IR 센서를 제어해보자

## Slide 33
라인 트레이서 실습 (최종)
실습4) 블록코딩을 이용해 아래의 조건을 만족하는 코드를 구현
조건1. 바닥의 검은 테이프를 따라서 진행

## Slide 34
Thank You!